Устройство потолочных ниш

Ниши, предназначенные для установки в них неоновых подсветок, могут отличатся материалом, из которого они изготовлены. Материалом обычно служит гипсокартон либо гипс. либо гипс. Ниша, изготовленная из гипса, представляет собой лепной карниз, приклеенный к стене помещения.

Полость для неоновой подсветки у такой ниши имеет форму скругленного желоба, иногда без плоского дна. В такой нише сложно расположить трансформаторы, а вырезать для них специальные полости зачастую невозможно, т.к. стена, к которой лепится карниз, может

Известны несколько различных ниш из гипсокартона:
-      желоб с плоским дном и высоким бортиком (Рис.2);
-      пустотелый короб с высоким бортиком (Рис.3);
-      пустотелый короб с низким (менее 30мм) бортиком или вовсе без бортика (Рис.4);
-      полка с низким бортиком или без него (Рис.5).

Так называемая "полка" является самым нежелательным видом ниши, т.к. низкий бортик, а тем более его отсутствие, не позволяют скрыть детали газосветной установки (лампы, трансформаторы, провода).
Напротив, высокий бортик позволяет скрыть за ним детали газосветной установки.
В случае, если ниша выполнена в виде пустотелого короба, появляется дополнительная возможность разместить внутри нее трансформаторы, сделав для этого в стенах короба специальные прорези.

Имеют значение следующие параметры:
-      "Н" (расстояние от бортика до потолка), -"В" (ширина ниши),
-      "А" (высота бортика или глубина).
Высота бортика "А" должна позволять скрыть за ним газосветные детали и трансформаторы. Оптимальная высота бортика 70мм и более. Если высота бортика от 15 до 60мм, необходимо делать специальные вырезы в стенах ниши, чтобы убрать в них трансформаторы. При высоте бортика менее 15мм скрыть неоновые лампы не удастся.
Ширина ниши "В" так же должна быть достаточной для размещения в нише трансформаторов и неоновых ламп, и, кроме того, должна позволять перемещать лампы внутри ниши в поперечном направлении для достижения необходимого качества подсветки. Оптимально "В" = 100-150мм. Если "В" менее 70мм, то не удастся установить трансформаторы. Если "В" менее 30мм подсветку смонтировать невозможно даже при диаметре ламп 10мм. 
Одно из требований к размеру "Н" - это возможность просунуть между бортиком и потолком трансформатор, чтобы поставить его в нишу. Высота трансформатора: 55мм (U=10kV) и 35мм (U=7.5kV). Оптимально "Н" = 70мм и более, "Н"+"Д"=130-150мм. Если сумма размеров "Н" и "А" менее 60мм не получится хорошего качества подсветки, будут оставаться темные разрывы.
Следует также обращать внимание на присутствие в нише посторонних предметов (профилей металлокаркаса и проч.) с целью заранее предусмотреть особенности монтажа конкретной
подсветки.
Для интерьерных подсветок, как правило, используются электронные трансформаторы китайского производства марки Neon Pro. Они имеют следующие габаритно - весовые параметры:

| Модель | Напряжение | Габариты, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| НВ-10000-30 | 10000 V | 164x65x55 | 0.62 |
| НВ-7500-30 | 7500 V | 146x57x35 | 0.38 |